Российская Федерация (Россия)

Республика Саха (Якутия)

Муниципальное образование «Город Удачный»

Городской Совет

II созыв

XXXIX СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 августа 2011 года                                                                                                     № 39-3

Об утверждении  правил уборки снега и снежно-ледяных образований

на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях городской Совет МО «Город Удачный» решил:

- Утвердить Правила уборки снега и снежно-ледяных образований на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (прилагаются).

- Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам коммунального хозяйства и отраслям промышленности (Карпенко В.Н.).

И.о. главы города 							Т.В. Дьяконова

УТВЕРЖДЕНЫ

решением городского Совета

МО «Город Удачный»

от 10 августа 2011 года №39-3

ПРАВИЛА УБОРКИ СНЕГА И СНЕЖНО-ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УДАЧНЫЙ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок уборки снега и снежно-ледяных образований улиц, площадей, дворов, зданий и иных мест общего пользования на территории муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и обязательны для всех предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности; граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица на территории муниципального образования «Город Удачный».

2. Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в валы.

3. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние, утренние часы машинами с плужно-щеточным оборудованием, периодичность выполнения - один раз в 2 суток.

4. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.

5. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей.

6. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег на вал на середину тротуара для последующего удаления.

7. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены не позднее 12 ч.

8. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

9. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями- рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

10. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

11. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий должна производиться отсевом мелкой фракции.

12. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны.

13. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должны организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

14. В населенных пунктах со значительными снегопадами, метелями и переносами снега должны быть заранее выявлены заносимые снегом участки, разработаны и осуществлены меры, уменьшающие эти заносы.

15. Покрытия территорий должны быть полностью отремонтированы до наступления заморозков, удалены материалы и предметы, которые могут вызывать поломку снегоочистителей или способствовать образованию заносов.

16. Периодичность очистки тротуаров от снега при снегопадах в отдельных случаях должна производиться через 2 часа на основании Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 26 декабря 1997 г. № 17-139).

В этом случае на широких тротуарах допускается складирование снега при обеспечении свободной пешеходной полосы шириной не менее 3 м.

17. Производство работ по уборке городских дорог при длительных снегопадах интенсивностью более 6 мм/ч, обильных снегопереносах и других экстремальных условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий.

___________________________________________