Центральная площадь 1, г. Удачный, Мирнинский район,  Республика Саха (Якутия), 678188

## Факс: (41136) 5-13-76,  тел. (41136) 5-25-70;  E-mail: adm.udachny@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 19.02.2018г.                                                                                                                                       № 62

Об установлении нормативов водоотведения

по составу сточных вод в централизованную

систему водоотведения МО «Город Удачный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Удачный согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

- Утвердить перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Удачный согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

- Установить, что нормативы водоотведения не распространяются на управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, объединения товариществ собственников жилья.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный».

- Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» ведущий специалист по тарифной политике (Руденко Е.С.).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству (Балкарова О.Н.)

Глава города                                                                                  А.В. Приходько

Приложение 1

к постановлению от 19.02.2018 № 62

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив допустимой концентрации загрязняющего вещества по составу для абонентов, отводящих сточные воды в водные объекты через централизованные общесплавные, бытовые системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хлориды | 46,1 |
| 2 | Сульфаты | 56,1 |
| 3 | Фосфор фосфатов | 0,207 |
| 4 | Азот аммонийный | 8,055 |
| 5 | Азот нитритный | 0,47 |
| 6 | Азот нитратный | 3,04 |
| 7 | БПК полн | 56,4 |
| 8 | ХПК | 71,8 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,259 |
| 10 | СПАВ | 0,524 |
| 11 | Железо общее | 0,133 |
| 12 | Взвешенные вещества | 102,7 |
| 13 | Цинк | 0,05 |
| 14 | Медь | 0,03 |
| 15 | Жиры | 1,844 |
| 16 | Температура | 16-21 градусов |
| 17 | pH | 6-9 |

Условные обозначения:

БПК – биохимическое потребление кислорода;

ПДК – предельно допустимые концентрации;

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества;

ХПК – химическое потребление кислорода.

Примечание:

Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации г.Удачного только в растворенном и эмульгированном состоянии.

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных «Предприятию тепловодоснабжения» природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений централизованных систем водоотведения г. Удачного по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

Приему в бассейны канализования с централизованной системой водоотведения подлежат сточные воды абонентов, если содержание в низ загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов водоотведения по составу согласно приложению 1 к данному постановлению.

Нормативы сброса загрязняющих веществ, не указанных в приложении 1 к данному постановлению, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения ПДК веществ в воде водных объектов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК).

Нормативы водоотведения не распространяются на исполнителей коммунальных услуг, а также абонентов, в отношении которых установлены лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади.

Приложение 2

к постановлению от 19.02.2018 № 62

Перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Удачный

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенах, в том числе:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- перо, отходы убоя птицы и животных;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердобытовые отходы;

- производственные отходы и щламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.

- Вещества, оказывающие разрушительное действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации, в том числе:

- с температурой более 40 (С;

- с уровнем 6,5 ( pH ( 8,5;

- ХПК: БПК 1,5; полн. ( - ХПК: БПК 2,5; 5 ( - кислоты;

- щелочи и др.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы, в том числе:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод, ацетон, толуол и т.п.).

- Концентрированные и маточные растворы.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

# Text boxes

Россия  Федерацията

Саха Oреспуубулукетин

Мииринэй оройуона

«Удачнай куорат»

муниципальнай териллиитин

дьаhалтата

Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Мирнинский район

Администрация

муниципального образования

«Город Удачный»